Éléments de correction DS 2 S2 KMG tango
Q1

   α
   α

y0,1

z0

z1

x0

x1

   β
   β

z1,2

x1

x2

y1

y2

   γ
   γ

y2,3

z2

z3

x2

x3

widevec{"Ω"(1/0)}=dot α widevec{y_{0,1}}  ; widevec{"Ω"(2/1)}=dot β widevec{z_{1,2}}  ; widevec{"Ω"(3/2)}=dot γ widevec{y_{2,3}}
widevec{"Ω"(2/0)}=dot α widevec{y_{0,1}} +dot β widevec{z_{1,2}}  ; widevec{"Ω"(3/0)}=dot α widevec{y_{0,1}} +dot β widevec{z_{1,2}}+dot γ widevec{y_{2,3}}
Q2 : Mvt de rotation autour de l'axe ("O",widevec{y_{0,1}}) de rayon a widevec {x_1} , à une vitesse angulaire dot α  : widevec{"V" left({"A"} /{"R"_{0}} right)} = - a dot α widevec{ z_1} .
note de correction	βγαΩ
Dans les conditions énoncées ( dot α = 0 ), le point A est fixe (vitesse nulle). A partir de cet instant, et dans le cadre de cette étude, nous pourrons considérer que A appartient au référentiel « 0 », et nous pourrons considérer de même, que les référentiels « 0 » et « 1 » sont confondus, ce qui veut dire que dériver relativement à R0 sera équivalent à dériver relativement à R1 (attention, ce n'est pas vrai des bases, et pour un PFD, la gravité serait bien suivant -widevec{z_{0}} )
Q3 : Mvt de rotation autour de l'axe ("A",widevec{z_{1,2}}) de rayon b widevec {y_2} , à une vitesse angulaire dot β   widevec{"V" left({"B"} /{"R"_{0}} right)} = - b dot β widevec{x_2}
Q4 : alignc {widevec{"V" left({"M"} /{"R"_{0}} right)} = {left ( {"d" b widevec{y_2} +c widevec{z_2} + d widevec{y_3}+e widevec{z_3} } over {"d" t} right )_{R_0}}} = - (b+d) dot β widevec{x_2} + e dot β sin(γ) widevec{ y_{2,3}}+ e dot γ widevec{x_3}
Q5 : dans le cas présenté, γ = 0 " et " dot γ = 0 soit alignc {widevec{"V" left({"M"} /{"R"_{0}} right)} = - (b+d) dot β widevec{x_2} } soit ldline {widevec{"V" left({"M"} /{"R"_{0}} right)}} rdline = (b+d) dot β
soit dot β = V over ( b+d ) A.N. dot β = 60 / 3,6 over 6 = 2,78 rad/s = 26,53 tr/min
Q6 : Mvt de rotation autour d'un axe fixe ("B",widevec{y_{2,3}}) de rayon e widevec {z_3} , à une vitesse angulaire dot γ   soit widevec{"V" left({"M"} /{"R"_{2}} right)} = e dot γ widevec{x_3}  ; vitesse relative (de M par rapport à R2)
Q7 : widevec{"V" left({"M" in 2} /{"R"_{0}} right)} = widevec{"V" left({"B" in 2} /{"R"_{0}} right)} + widevec{MB} and widevec{Ω(2/0)} = - b dot β widevec{x_2} - (d widevec{y_2,3} + e widevec{z_3} ) and dot β widevec{ z_2} = - (b+d) dot β widevec{x_2} + e dot β sin γ widevec{ y_{2,3} } Vitesse d'entrainement de M in 2 " par rapport à "R_0
Q8 : widevec{"V" left({"M"} /{"R"_{0}} right)} = widevec{"V" left({"M"} /{"R"_{2}} right)}+widevec{"V" left({"M" in 2} /{"R"_{0}} right)}=- (b+d) dot β widevec{x_2} + e dot β sin(γ) widevec{ y_{2,3}}+ e dot γ widevec{x_3}  ; vitesse absolue
Q9 : par analogie widevec{"V" left({"M"_2} /{"R"_{0}} right)} =- (b+d_2) dot β widevec{x_2} + e dot β sin(γ) widevec{ y_{2,3}}+ e dot γ widevec{x_3}
Q10 : "M" in R_3 et "M"_2 in R_3 donc widevec{"V" left({"M"_2} /{"M"} right)} = widevec{0}
Q11 :Mvt de rotation autour de l'axe ("A",widevec{z_{1,2}}) de rayon b widevec {y_2} , à une vitesse angulaire dot β   widevec{size + 4 {a} left({"B"} /{"R"_{0}} right)} = - b ddot β widevec{x_2}- b {dot β}^2 widevec{y_2}
Q12 : alignc {widevec{size + 4 {a} left({"M"} /{"R"_{0}} right)} = {left ( {"d" - (b+d) dot β widevec{x_2} + e dot β sin(γ) widevec{ y_{2,3}}+ e dot γ widevec{x_3} } over {"d" t} right )_{R_0}}}
widevec{size + 4 {a} left({"M"} /{"R"_{0}} right)} = - (b+d) ddot β widevec{x_2} - (b+d) {dot β}^2 widevec{y_2,3}+ e ddot β sin(γ) widevec{ y_{2,3}} + 2 e dot β dot γ cos(γ) widevec{ y_{2,3}}- e {dot β}^2 sin(γ) widevec{ x_{2}}+ e ddot γ widevec{x_3} - e {dot γ}^2 widevec{z_3}
Q13 dans les conditions énoncées : widevec{size + 4 {a} left({"M"} /{"R"_{0}} right)} = - (b+d) {dot β}^2 widevec{y_2} + 2 e dot β dot γ cos(γ) widevec{ y_{2,3}}- e {dot β}^2 sin(γ) widevec{ x_{2}} - e {dot γ}^2 widevec{z_3}
On ne peut pas résoudre, car dot β et dot γ sont inconnus et on n'a qu'une seule équation
en base 2 :
widevec{size + 4 {a} left({"M"} /{"R"_{0}} right)} = left ( stack{- e {dot β}^2 sin(γ)- e {dot γ}^2 sin(γ)# - (b+d) {dot β}^2+ 2 e dot β dot γ cos(γ) # - e {dot γ}^2 cos(γ)} right )_{R_2} ldline widevec{size + 4 {a} left({"M"} /{"R"_{0}} right)} rdline = sqrt{(- e {dot β}^2 sin(γ)- e {dot γ}^2 sin(γ))^2+( - (b+d) {dot β}^2+ 2 e dot β dot γ cos(γ))^2 +(- e {dot γ}^2 cos(γ))^2}
A.N. ldline widevec{size + 4 {a} left({"M"} /{"R"_{0}} right)} rdline = sqrt{(- 3 {dot β}^2 sin(γ)- 3 {dot γ}^2 sin(γ))^2+( - (6) {dot β}^2+ 6 dot β dot γ cos(γ))^2 +(- 3 {dot γ}^2 cos(γ))^2}
Q14 : Mvt de rotation autour d'un axe fixe ("B",widevec{y_{2,3}}) de rayon e widevec {z_3} , à une vitesse angulaire dot γ   soit widevec{"V" left({"M"} /{"R"_{2}} right)} = e dot γ widevec{x_3}  ; vitesse relative (de M par rapport à R2) soit widevec{size + 4 {a} left({"M"} /{"R"_{2}} right )}=e ddot γ widevec{x_3}- e {dot γ}^2 widevec{z_3}
Q15 : alignc widevec{size + 4 {a} left({"M" in 2 } /{"R"_{0}} right )}=widevec{size + 4 {a} left({"B" in 2} /{"R"_{0}} right )} + left [widevec{Ω( 2/0)} and widevec{MB} right ] and widevec{Ω( 2/0)} + widevec { MB } and left ( {"d" widevec{Ω( 2/0)} } over {"d" t} right )_{ R_0}
alignc widevec{size + 4 {a} left({"M" in 2 } /{"R"_{0}} right )}=- b ddot β widevec{x_2} - b {dot β}^2 widevec{y_2} + left [{dot β} widevec{z_2} and (- d widevec{y_2,3}- e widevec{z_3}) right ] and {dot β} widevec{z_2} + (- d widevec{y_2,3}- e widevec{z_3}) and left ( {"d" {dot β} widevec{z_{1,2}} } over {"d" t} right )_{ R_0}
alignc widevec{size + 4 {a} left({"M" in 2 } /{"R"_{0}} right )}=- b ddot β widevec{x_2} - b {dot β}^2 widevec{y_2} - d {dot β}^2 widevec{y_2}- e {dot β}^2 sin(γ) widevec{x_2} - d ddot β widevec{ x_2} + e ddot β sin(γ) widevec{y_2}
Q16 : alignc widevec{size + 4 {a}_c left({"M" ; R_2 } /{"R"_{0}} right )}=2 widevec{V(M/R_2)} and widevec{Ω( 2/0)} = e dot γ widevec{x_3} and {dot β} widevec{z_{1,2}} = - 2 e dot γ {dot β} cos(γ) widevec{y_{2}}
Q17 : alignl widevec{size +4 {a} left({"M"} /{"R"_{0}} right)} = widevec{size +4 {a} left({"M"} /{"R"_{2}} right)}+widevec{size +4 {a} left({"M" in 2} /{"R"_{0}} right)} + widevec{size +4 {a} left({"M"; R_2} /{"R"_{0}} right)} = `` newline ~~- (b+d) ddot β widevec{x_2} - (b+d) {dot β}^2 widevec{y_2,3}+ e ddot β sin(γ) widevec{ y_{2,3}} + 2 e dot β dot γ cos(γ) widevec{ y_{2,3}}- e {dot β}^2 sin(γ) widevec{ x_{2}}+ e ddot γ widevec{x_3} - e {dot γ}^2 widevec{z_3}
Q18 : alignc m = ρ left( b h "e" + π over 4 ( {"D"^{2}} a - {d^{2}}p) right)
Q19 solide avec deux plans de symétrie : (B,widevec{x_3},widevec{y_3}) (B,widevec{y_3},widevec{z_3}) , donc xG = zG = 0
alignc y_"G" = {π "D"^{2} over{ {8}} (a^2-a p)+b h e left ( a +(b-p) over2 right )} over {b h "e" + π {"D"^{2}}over{4} a - π {d^{2}}over{4} p}
Q20
I(B,alésage) = -ρ {π d^{2}} over {4} p left ( matrix{d^2 over 16 + p^2 over 12 # 0 # 0 ## 0 # d^2 over 8 # 0 ## 0 # 0 # d^2 over 16 + p^2 over 12} right )_{R_3}
I(B,cylindre) = ρ {π D^{2}} over {4} a left ( matrix{D^2 over 16 + a^2 over 12 # 0 # 0 ## 0 # D^2 over 8 # 0 ## 0 # 0 # D^2 over 16 + a^2 over 12} right )_{R_3} + ρ {π D^{2}} over {4} a left ( matrix{(a-p)^2 over 4 # 0 # 0 ## 0 # 0 # 0 ## 0 # 0 # (a-p)^2 over 4} right )_{R_3}
I(B,cylindre) = ρ {π D^{2}} over {4} a left ( matrix{D^2 over 16 + a^2 over 12 +(a-p)^2 over 4# 0 # 0 ## 0 # D^2 over 8 # 0 ## 0 # 0 # D^2 over 16 + a^2 over 12 + (a-p)^2 over 4} right )_{R_3}
I(B,pavé) = ρ b h e left ( matrix{{b^2 + h^2} over 12 # 0 # 0 ## 0 # {e^2 + h^2} over 12 # 0 ## 0 # 0 # {b^2 + e^2} over 12} right )_{R_3} + ρ b h e left ( matrix{(p+b)^2 over 4 # 0 # 0 ## 0 # 0 # 0 ## 0 # 0 # (p+b)^2 over 4} right )_{R_3}
I(B,pavé) = ρ b h e left ( matrix{{b^2 + h^2} over 12 + (p+b)^2 over 4 # 0 # 0 ## 0 # {e^2 + h^2} over 12 # 0 ## 0 # 0 # {b^2 + e^2} over 12 + (p+b)^2 over 4} right )_{R_3}
I(B,S) = I(B,alésage)+I(B,cylindre)+I(B,pavé)
I(B,pavé) = ρ left ( matrix{b h e left ({b^2 + h^2} over 12 + (p+b)^2 over 4 right ) + π D^2 over 4 a left (D^2 over 16 + a^2 over 12 +(a-p)^2 over 4 right ) - π d^2 over 4 p left (d^2 over 16 + p^2 over 12 right ) # 0 # 0 ## 0 # b h e left ({e^2 + h^2} over 12 right ) +π (a D^4 - p d^4) over 32 # 0 ## 0 # 0 # b h e left ({b^2 + e^2} over 12 + (p+b)^2 over 4 right ) + π D^2 over 4 a left (D^2 over 16 + a^2 over 12 +(a-p)^2 over 4 right )-π d^2 over 4 p left (d^2 over 16 + p^2 over 12 right )} right )_{R_3}