Conditions d'examen
- Durée : 2 heures
- Documents : interdits
- Calculatrice : autorisée
Étude d'un compresseur d'air
widevec{OA} = e vec{y_{1}} , widevec{AB} = L vec{y_2} , widevec{AG} = h vec{y_2} , widevec{BC} = a vec{y_0} , widevec{CD} = y(t) vec{y_0} widevec{DO} = -(a+L+e) vec{y_0}	, α = widehat( widevec {"x"_0} , widevec {"x"_1}) = widehat ( widevec {"y"_0,} widevec {"y"_1}) , %beta = widehat( widevec {"x"_0} , widevec {"x"_2}) = widehat ( widevec {"y"_0,} widevec {"y"_2}) .
 Soit
- R0 le référentiel (O,vec{x_{0}},vec{y_{0}},vec{z_0}) lié au bâti,
  la base « 0 » étant la base (vec{x_{0}},vec{y_{0}},vec{z_0})
- R1 le référentiel (O,vec{x_{1}},vec{y_{1}},vec{z_0,1}) lié au vilebrequin,
  la base « 1 » étant la base (vec{x_{1}},vec{y_{1}},vec{z_1})
- R2 le référentiel (A,vec{x_{2}},vec{y_{2}},widevec{z_{0,1,2}}) lié à la bielle,
  la base « 2 » étant la base (vec{x_{2}},vec{y_{2}},vec{z_2})
# Cinématique
1. Faire les schémas plan paramétrés permettant de passer de R0 à R1 et de R0 à R2. En déduire les vecteurs taux de rotation widevec{%OMEGA(1/0)} et widevec{%OMEGA(2/0)}	(1 point)
2. calculer la vitesse du point A relativement au référentiel R0 en fonction de α et ses de ses dérivées, et des dimensions des pièces du mécanisme. Le résultat sera exprimé dans la base « 1 »	(1 points)
3. en déduire les torseurs cinématique du vilebrequin « 1 » et de la bielle « 2 » relativement au référentiel R0, exprimés au point A	(2 points)
4. Calculer la vitesse du point B relativement au référentiel R0 en fonction de α(t), de β(t), de leurs dérivées, et des dimensions des pièces du mécanisme. (utiliser le torseur calculé en question 3)	(1 pt)

1. Calculer la vitesse du point G relativement au référentiel R0 en fonction de α(t), de β(t), de leurs dérivées, et des dimensions des pièces du mécanisme. (utiliser le torseur calculé en question 3)	(1 point)
2. Calculer l'accélération du point A relativement au référentiel R0. L'exprimer en fonction de e, L, α(t) et ses dérivées. Le résultat sera exprimé dans la base « 1 »	(1 point)
3. En utilisant la relation du champ des vecteurs accélération, calculer l'accélération du point G relativement à R0. Ne pas chercher à projeter le résultat dans une base particulière, conserver les vecteurs unitaires de différentes bases dans vos résultats.	(2 points)
4. Calculer l'accélération du point B relativement au référentiel R0. L'exprimer en fonction de e, L, α(t), β(t) et de leurs dérivées (ne pas utiliser y(t))	(1 point)
# Géométrie des masses
1. La bielle est composée d'une partie en aluminium, et de deux paliers lisses en bronze, situés en A et B.
  Le corps de bielle, en aluminium, a pour matrice d'inertie I(G,corps)=left ( matrix{A_C # 0 # 0 ##0 # B_C # 0 ## 0 #0 # C_C} right )_{R_2}
  Le palier en A, assimilable à un cylindre creux, a pour masse m_"A" , pour rayon extérieur "R"_"A" , pour rayon intérieur r_"A" , pour hauteur f, pour matrice d'inertie I(A,Palier A)=left ( matrix{A_A # -F_A # -E_A ##-F_A # B_A # -D_A ## -E_A #-D_A # C_A} right )_{R_2}
  Le palier en B, assimilable à un cylindre creux, a pour masse m_b , pour rayon extérieur "R"_b , pour rayon intérieur r_b , pour hauteur f, pour matrice d'inertie I(B,Palier B)=left ( matrix{A_B # -F_B # -E_B ##-F_B # B_B # -D_B ## -E_B #-D_B # C_B} right )_{R_2}
  Certains des termes précédents sont nuls. Lesquels ? Justifier pourquoi.	(1 point)
  Certains des termes précédents sont égaux. Lesquels ? Justifier pourquoi	(1 point)
  Exprimer les termes AA, BA, CA en fonction de mA, RA, rA, f	(1 point)
2. Calculer, en fonction des matrices d'inerties des éléments qui la composent, la matrice d'inertie de la bielle en son centre d'inertie. (ne pas remplacer AA, BA, CA par leurs valeurs trouvées en question 9)
   (3 points).
# Cinétique
1. A partir de cette question vous utiliserez pour matrice d'inertie de la bielle la matrice suivante : I(G,2)=left ( matrix{A_2 # 0 # 0 ##0 # B_2 # 0 ## 0 #0 # C_2} right )_{R_2}
   Déterminer le moment cinétique de la bielle relativement au référentiel R0, exprimé en son centre de gravité. widevec{ size +4 %sigma_G (2/R_0)}	(1 points)
2. En déduire le torseur cinétique de la bielle relativement à R0, exprimé au point G left lbrace size +4 {"C"} left({2}%/{0} right) right rbrace	(1 point)
3. Déterminer le moment dynamique de la bielle en son centre de gravité. widevec{ size +4 %delta_G (2/R_0)}	(1 points)
4. En déduire le torseur dynamique de la bielle relativement à R0, exprimé au point G left lbrace size +4 {"D"} left({2}%/{0} right) right rbrace
   (1 point)
5. Le centre d'inertie du piston est sur l'axe (B,widevec{y_0}) . Sa masse est m3. Exprimer son torseur dynamique relativement à R0, réduit au point B.	(1 point)
6. La matrice d'inertie du vilebrequin (qui a été équilibré) est I(O,1)=left ( matrix{A_1 # 0 # 0 ##0 # B_1 # 0 ## 0 #0 # C_1} right )_{R_1} . Son centre d'inertie est quelque part sur l'axe ("O", vec{z})
  Calculer le torseur cinétique du vilebrequin, exprimé au point O left lbrace size +4 {"C"} left({1}%/{0} right) right rbrace	(1 point)
7. Calculer le torseur dynamique du vilebrequin, exprimé au point O left lbrace size +4 {"D"} left({1}%/{0} right) right rbrace	(1 point)

fin des question

Tout les torseurs dynamiques des solides en mouvement étant définis, nous pourrons appliquer le PFD sur les différents solides pour déterminer le fonctionnement du système et les efforts dans les différents paliers.
Note : il faut, pour cela, prendre en compte les équations de liaison entre les angles α et β calculés lors de l'étude initiale (DS n°1 de 2009-2010) :

%beta(t) = sin^{–1} left ({e sin(%alpha(t))} over L right )  ; alignc {"d" {β(t)}} over {"d" t}= "e" {"d"{α (t)} }over {"d"t} { cos (α't)} over { sqrt {"L"^{2}-"e"^{2} sin ^{2}(α(t))}}  ;
alignc {"d"^2 {β(t)}} over {"d" t^2}= {{["e"^3 sin^2(α (t))-"e" "L"^2 cos(α (t))] {{"d"^2{α (t)} }} over {"d"t^2}}+(e L^2 - e^3)sin(α (t)) {{{"d"{α (t)} }} over {"d"t}}^2} over {(e^2 sin^2(α (t))-L^2)sqrt{L^2-e^2 sin^2(α (t))}}
l'étude de dynamique de ce système fera l'objet d'un futur sujet.....

1. nitalic {widevec{Ω(1/0)}}=nitalic {dot α widevec{z_{0,1,2}}}	nitalic {widevec{Ω(2/0)}}=-nitalic {dot β widevec{z_{0,1,2}}}

  α
  α
  x0

  x1

  y0

  y1

  β
  β
  x0

  x2

  y0

  y2

2. mouvement de rotation de rayon "e" widevec {"y"_1} autour de widevec {"z"_1} à une vitesse angulaire dot α  : nitalic {widevec{V(A/R_0)}} = nitalic{- e dot α widevec{x_1}}
3. left lbrace size +4 {V} (1/0) right rbrace = left lbrace matrix {0 # - e dot α ## 0 # 0 ## dot α # 0} right rbrace lsub {A} _ {R_1} left lbrace size +4 {V} (1/0) right rbrace = left lbrace matrix {0 # - e dot α ## 0 # 0 ## dot β # 0} right rbrace lsub {A} _ {R_1}
4. widevec{V(B/R_0)} = - e dot α widevec{x_1} - L widevec {y_2} and (-dot β widevec {z_2}) = - e dot α widevec{x_1}+L dot β widevec {x_2}
5. widevec{V(G/R_0)} = - e dot α widevec{x_1} - h widevec {y_2} and (-dot β widevec {z_2}) = - e dot α widevec{x_1}+h dot β widevec {x_2}
6. mouvement de rotation de rayon "e" widevec {"y"_1} autour de widevec {"z"_1} à une vitesse angulaire dot α  : nitalic {widevec{a(A/R_0)}} = nitalic{- e ddot α widevec{x_1}} - e {dot α}^2 widevec{y_1}
7. la bielle est un solide, donc
  widevec{a(G/R_0)} = widevec{a(A/R_0)} + left [ widevec {Ω(2/0)} and widevec{GA} right ] and widevec {Ω(2/0)} + widevec {GA} and {{ d {widevec {Ω(2/0)}}} over { d t}}newline ~~~~~~~~~= - e ddot α widevec{x_1} - e {dot α}^2 widevec{y_1} + (-dot β widevec {z_{0,1,2}} and -h widevec{y_2}) and (-dot β widevec {z_{0,1,2}}) - h widevec{y_2} and -(ddot β widevec {z_{0,1,2}}) newline ~~~~~~~~~= - e ddot α widevec{x_1} - e {dot α}^2 widevec{y_1}-h {dot β}^2 widevec{y_2}+h ddot β widevec{x_2}
8. Par analogie widevec{a(B/R_0)} = widevec{a(A/R_0)} + left [ widevec {Ω(2/0)} and widevec{BA} right ] and widevec {Ω(2/0)} + widevec {BA} and {{ d {widevec {Ω(2/0)}}} over { d t}}newline ~~~~~~~~~= - e ddot α widevec{x_1} - e {dot α}^2 widevec{y_1} + (-dot β widevec {z_{0,1,2}} and -L widevec{y_2}) and (-dot β widevec {z_{0,1,2}}) - L widevec{y_2} and (-ddot β widevec {z_{0,1,2}}) newline ~~~~~~~~~= - e ddot α widevec{x_1} - e {dot α}^2 widevec{y_1}-L {dot β}^2 widevec{y_2}+L ddot β widevec{x_2}
9. Le palier en A admet (A, widevec{x_2}, widevec{z_2}) et (A, widevec{y_2}, widevec{z_2}) comme plans de symétrie matérielle. Nous pouvons en déduire que DA = EA = FA = 0
   Le palier en B admet (B, widevec{x_2}, widevec{z_2}) et (B, widevec{y_2}, widevec{z_2}) comme plans de symétrie matérielle. Nous pouvons en déduire que DB = EB = FB = 0

   Le palier en A admet (A, widevec{z_2}) comme axe de symétrie matérielle. Nous en déduisons que AA = BA (note : nous pourrions aussi en déduire que la matrice de ce palier est la même en base « 1 » et en base « 2 » mais ceci n'a pas d'utilité ici)
   Le palier en B admet (B, widevec{z_2}) comme axe de symétrie matérielle. Nous en déduisons que AB = BB

   A_A = B_A = m_A left ({R_A^2+r_A^2} over 4+f^2 over 12 right ) et C_A = m_A {R_A^2+r_A^2} over 4

   I(A,palier A) = left (matrix { m_A left ({R_A^2+r_A^2} over 4+f^2 over 12 right ) # 0 # 0 ## 0 # m_A left ({R_A^2+r_A^2} over 4+f^2 over 12 right ) # 0 ## 0 # 0 # m_A {{R_A^2+r_A^2} over 2}} right )_("-","-",widevec{z_{0,1,2}})
10. I(A,palier A) = left (matrix { A_A # 0 # 0 ## 0 # B_A # 0 ## 0 # 0 # C_A} right )_("-","-",widevec{z_{0,1,2}}) I(G,palier A) = left (matrix { A_A # 0 # 0 ## 0 # B_A # 0 ## 0 # 0 # C_A} right )_(widevec{x_2},widevec{y_2},widevec{z_{0,1,2}}) + m_A left (matrix { 0 # 0 # 0 ## 0 # h^2 # 0 ## 0 # 0 # h^2} right )_(widevec{x_2},widevec{y_2},widevec{z_{0,1,2}}) = left (matrix { A_A # 0 # 0 ## 0 # B_A + m_A h^2 # 0 ## 0 # 0 # C_A + m_A h^2} right )_(widevec{x_2},widevec{y_2},widevec{z_{0,1,2}}) Par analogie I(G,palier B) = left (matrix { A_B # 0 # 0 ## 0 # B_B # 0 ## 0 # 0 # C_B} right )_(widevec{x_2},widevec{y_2},widevec{z_{0,1,2}}) + m_B left (matrix { 0 # 0 # 0 ## 0 # (L-h)^2 # 0 ## 0 # 0 # (L-h)^2} right )_(widevec{x_2},widevec{y_2},widevec{z_{0,1,2}}) newline~~~~= left (matrix { A_B # 0 # 0 ## 0 # B_B + m_B (L-h)^2 # 0 ## 0 # 0 # C_B + m_B (L-h)^2} right )_(widevec{x_2},widevec{y_2},widevec{z_{0,1,2}})
    Il ne reste plus qu'à ajouter les différentes matrices des solides ramenées au point G
    I(G,Bielle) = left (matrix { A_A + A_B + A_C # 0 # 0 ## 0 # B_A + B_B + B_C + m_A h^2 + m_B (L-h)^2# 0 ## 0 # 0 # C_A + C_B + C_C + m_A h^2 + m_B (L-h)^2} right )_(widevec{x_2},widevec{y_2},widevec{z_{0,1,2}})
11. G est centre d'inertie de 2 donc widevec{ size +4 %sigma_G (2/R_0)} = I(G,2) cdot widevec{Ω(2/0)} = -C_2 dot β widevec {z_{0,1,2}}
12. left lbrace size +4 {"C"} left({2}%/{0} right) right rbrace = left lbrace -m_2 ( e dot α widevec{x_1}+h dot β widevec {y_2}) ; -C_2 dot β widevec{z_{0,1,2}} right rbrace lsub {G}
13. G est centre d'inertie de 2 donc widevec{ size +4 %delta_G (2/R_0)} = left ( {d widevec{ size +4 %sigma_G (2/R_0)}} over { d t } right )_{R_0} = -C_2 ddot β widevec {z_{0,1,2}}
14. left lbrace size +4 {"D"} left({2}%/{0} right) right rbrace = left lbrace -m_2 (e ddot α widevec{x_1}+ e {dot α}^2 widevec{y_1}+h ddot β widevec {y_2} + h {dot β}^2 widevec{x_2}) ; -C_2 ddot β widevec{z_{0,1,2}} right rbrace lsub {G}
15. le piston a un mouvement de translation par rapport à R_0. : widevec{Ω(piston/R_0)} = widevec{0} . nous pouvons en déduire que tous les points du piston ont même vitesse (celle de B) et même accélération (celle de B). Cette vitesse et cette accélération est nécessairement colinéaire à l'axe widevec{y_0}

    Nous faisons l'hypothèse Quelle que soit la matrice d'inertie du piston, son moment cinétique, en son centre de gravité, est widevec{ size +4 %sigma_Gpiston (piston/R_0)} = I(Gpiston,piston) cdot widevec{Ω(piston/0)} = widevec {0} et donc widevec{ size +4 %delta_Gpiston (piston/R_0)} = widevec {0} .
    Si nous faisons l'hypothèse (raisonnable) que le centre d'inertie du piston est sur l'axe vertical (B,widevec{y_0})
    alors le déplacement en B du moment dynamique ne change pas ce dernier vu que la vitesse et le déplacement sont colinéaire. Donc widevec{ size +4 %delta_B (piston/R_0)} = widevec {0} et left lbrace size +4 {"D"} left({piston}%/{R_0} right) right rbrace = left lbrace m_piston ( -e ddot α widevec{x_1}- e {dot α}^2 widevec{y_1}+L ddot β widevec {x_2} - L {dot β}^2 widevec{y_2}) ; widevec{0} right rbrace lsub {B} . Noter que malgré les apparences, et du fait de l'équation de liaison entre α et β l'accélération est colinéaire à widevec{y_0} .
16. Le point O étant fixe relativement à R0, nous pouvons écrire que widevec{ size +4 %sigma_O (1/R_0)} = I(O,1) cdot widevec{Ω(1/0)} = C_1 dot %alpha widevec {z_{0,1,2}}
    le centre d'inertie est sur l'axe de rotation, sa vitesse est donc nulle, ce qui donne
    left lbrace size +4 {"C"} left({1}%/{R_0} right) right rbrace = left lbrace widevec{0} ; C_1 dot %alpha widevec{z_{0,1,2}} right rbrace lsub {O}
17. Le point O étant fixe relativement à R0, nous pouvons écrire que widevec{ size +4 %delta_O (1/R_0)} = left ( {d widevec{ size +4 %sigma_O (1/R_0)}} over { d t } right )_{R_0} = C_1 ddot %alpha widevec {z_{0,1,2}}
  nous en déduisons que left lbrace size +4 {"D"} left({1}%/{R_0} right) right rbrace = left lbrace widevec{0} ; C_1 ddot %alpha widevec{z_{0,1,2}} right rbrace lsub {O}
à conserver pour un prochain sujet...
%beta(t) = sin^{–1} left ({e sin(%alpha(t))} over L right )  ; alignc {"d" {β(t)}} over {"d" t}= "e" {"d"{α (t)} }over {"d"t} { cos (α't)} over { sqrt {"L"^{2}-"e"^{2} sin ^{2}(α(t))}}  ;
alignc {"d"^2 {β(t)}} over {"d" t^2}= {{["e"^3 sin^2(α (t))-"e" "L"^2 cos(α (t))] {{"d"^2{α (t)} }} over {"d"t^2}}+(e L^2 - e^3)sin(α (t)) {{{"d"{α (t)} }} over {"d"t}}^2} over {(e^2 sin^2(α (t))-L^2)sqrt{L^2-e^2 sin^2(α (t))}}
y(t)=e (cos(%alpha(t))+1) +L-sqrt{L^2 - e^2 sin^2(%alpha(t))}